目      录

1、前言	2

2．验收监测依据	2

3．建设项目工程概况	2

3.1工程基本情况	2

3.2 生产工艺简介	4

3.3环评结论及环评批复意见	6

4、污染物的排放及防治措施	10

4.1 废水排放及防治措施	10

4.2 废气排放及防治措施	12

4.3 噪声源及防治措施	13

4.4 固体废弃物及其处置	13

5、验收监测评价标准	14

5.1 废水排放标准	14

5.2 废气排放标准	14

5.3 厂界噪声标准	15

6、验收监测内容及频次	15

6.1 废水监测	15

6.2 废气监测	15

6.3 厂界噪声监测	16

7、质量保证措施和分析方法	16

8．监测结果与评价	18

8.1 监测期间生产工况及说明	18

8.2 水质监测结果	19

8.3 废气监测结果	22

8.4工业企业厂界噪声及噪声源监测结果	27

9．环境管理检查	29

10．污染物总量核算	30

11．环评批复落实情况	31

12．验收监测结论	32

# 1、前言

无锡市驰源钢管有限公司原位于无锡新区新安苏锡路，于2003年7月9日通过工商核准，是一家专业从事冷拔无缝钢管生产的企业，有年产10万吨无缝钢管生产能力。现因无锡新区太科园规划要求和城市建设需要，近期搬迁至鸿山街道工业安置区，同时淘汰现有落后生产设备，并进行相应的技术升级改造。由于钢管产业及土地安置的原因，设计生产能力减至无缝钢管25000吨/年，员工由500人减至150人，工作班制为8小时三班制，全年工作日从320天减至300天。

本项目总投资9750万元，其中土建3800万元，设备投入3234.4万元，其他投入500万元，铺底流动资金2215.6万元。总用地面积39亩，总建筑面积22500平方米，新建7个生产车间、一栋四层的办公楼和一栋四层的综合楼。

该项目于2009年9月11日由南京科泓环保技术有限责任公司完成《年产无缝钢管25000吨项目》环境影响评价，2009年9月28日经无锡市新区环保局批准同意该项目的建设。项目于2010年10月建成，2012年4月13日经无锡市新区环保局批准同意试生产。试生产期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。

根据国家环保局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关文件的要求，受无锡市驰源钢管有限公司委托，无锡市新环化工环境监测站于2012年8月23日、2012年8月24日对该项目中废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力等进行了现场监测，根据监测结果及现场检查情况，编制了本竣工验收监测报告，为该项目的竣工验收及环境管理提供科学的依据。

# 2．验收监测依据

2．1《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2001年12月）；

2．2《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（国家环保局发（2000）38号）；

2．3《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控(97)122号；

2．4 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令） ；

2．5 《年产无缝钢管25000吨项目环境影响报告表》（南京科泓环保技术有限责任公司2009年9月11日）；

2．6 《关于对年产无缝钢管25000吨项目环境影响报告表》的审批意见（无锡市新区规划建设环保局2009年9月28日）；

2．7 《年产无缝钢管25000吨项目验收监测方案》（无锡市新环化工环境监测站，2012年7月28日）

# 3．建设项目工程概况

## 3.1工程基本情况

该项目位于无锡市新区鸿山街道南部工业集中区振发三路以北、金马路以东。公司占地面积为26013m2。具体地理位置见附图，公司平面布置见附图，本验收项目具体工程建设情况见表3-1，建设内容见表3-2，主要原辅材料消耗表见表3-3，建设项目主要生产设备见表3-4。

表3-1建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | — |
| 2 | 环评 | 2009年9月11日由南京科泓环保技术有限责任公司完成环评 |
| 3 | 环评批复 | 2009年9月28日由无锡市新区规划建设环保局批复 |
| 4 | 初步设计 | 年产无缝钢管25000吨项目 |
| 5 | 本次验收项目建设规模 | 年产无缝钢管25000吨项目 |
| 6 | 本项目开工建设时间及竣工时间 | 项目于2010年10月开工， |
| 7 | 试生产批准及试生产时间 | 2012年4月13日由无锡市新区环保局批准开始试生产，试生产期为三个月 |
| 8 | 现场踏勘时工程实际建设情况 | 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，达到设计生产能力的75%以上。 |

表3-2建设项目内容表

| 序号 | 类型 | 环评/初级审批项目内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 年产无缝钢管25000吨项目 | 年产无缝钢管25000吨项目 |
| 2 | 产品名称 | 无缝钢管 | 无缝钢管 |

表3-3  主要原辅材料消耗一览表

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原项目 | 本项目 |  |
|  | 管坯 | 吨/年 | 112000 | 28000 | 实心圆钢 |
|  | 硫酸 | 吨/年 | 1000 | 250 | 98% |
|  | 磷酸二氢锌 | 吨/年 | 40 | 10 | 磷酸二氢锌、硝酸锌和水按1：2：50的比例配制成磷化液 |
|  | 硝酸锌 | 吨/年 | 80 | 20 |  |
|  | 皂化液 | 吨/年 | 70 | 18 | 固体脂肪酸钠加水配制而成 |

表3-4 建设项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿孔机 | Φ50，Φ40 | 2台 | 新购设备 |
| 2 | 液压打头机 | 500T | 1台 | 利用原有搬迁设备 |
| 3 | 精拔机 | 10T-30T | 4台 | 其中2台10T和2台30T的利用原有设备 |
| 4 | 冷拔机 | 45T | 1台 | 利用原有搬迁设备 |
| 5 | 剪断机 | 500T | 1台 | 利用原有搬迁设备 |
| 6 | 矫直机 | Φ32 | 2台 | 利用原有搬迁设备 |
| 7 | 退火炉 | 1M*40M，燃天然气 | 1台 | 新购设备 |
| 8 | 精轧机 |  | 20台 | 新购设备 |
| 9 | 拉力机 | 100T | 1台 | 新购设备 |
| 10 | 理化检验设备 |  | 1套 | 新购设备 |
| 11 | 探伤机 | WT14-76（涡流） | 2台 | 其中一台为原有设备 |
| 12 | 酸洗槽 | 12m×1.0m×1.2m | 2个 | 花岗岩，一用一备 |
| 13 | 酸洗水洗槽 | 12m×1.0m×1.2m | 1个 | 铁皮 |
| 14 | 磷化槽 | 12m×1.0m×1.2m | 1个 | 铁皮 |
| 15 | 磷化水洗槽 | 12m×1.0m×1.2m | 1个 | 铁皮 |
| 16 | 皂化槽 | 12m×1.0m×1.2m | 1个 | 铁皮 |
| 17 | 行车 | 10T | 15台 | 新购设备 |
| 18 | 电子磅 | 5T，10T | 8台 | 新购设备 |
| 19 | 燃气锅炉 | 1t/h | 1台 | 新购设备 |
| 20 | 加热炉 | 15m×1.4m，燃天然气 | 1座 | 新购设备 |
| 21 | 硫酸储罐 | 8m3 | 1只 | 新购设备 |

# 3.2 生产工艺简介

# 3.2.1工艺流程简述

图1－1生产工艺流程图

工艺说明：

本项目淘汰大部分原有生产设备，仅留用1台液压打头机、5台冷拔机、1台剪断机、2台Φ32矫直机和一台探伤机。本项目生产工艺与原有项目基本相同，所有加热炉窑均改用天然气为燃料。

断料：采用剪断机将管坯切割成所需要的长度。

加热：利用行车将钢坯放入加热炉加热，管坯通过传导、对流、辐射三种传热方式得到能量，使管坯加热到高温状态（1280-1320℃）。在低温预热阶段，管坯得到的热量主要依靠对流和传导传热，而在高温加热阶段和高温均热阶段，绝大部分热量（90％）主要依靠辐射传热。原项目加热炉采用煤气发生炉产生煤气作为燃料，本项目加热炉采用天然气作为燃料。

管坯应在加热炉中加热，是为了适应穿孔工序的热加工条件要求，提高钢的塑性，降低变形抗力；改善钢的组织性能，使其组织均匀化。

穿孔：加热后的管坯通过输送滚道送入穿孔机穿孔。

穿孔的方式有三种，压力穿孔、推扎穿孔、斜轧穿孔。本项目采用斜轧穿孔的方式穿孔。斜轧穿孔是靠金属塑性变形加工来形成内孔。穿孔过程使用水直接冷却，冷却水循环使用，定期补充。

打头：采用液压打头机将管坯的一端打成扁平状。

酸洗：酸洗是无缝钢管生产工艺中非常重要的工序，其目的主要是去掉金属表面的油脂、油污、锈蚀物、氧化皮、机械杂质等，为磷化提供洁净的表面。本项目酸洗采用16-22%的硫酸（用98%的浓硫酸进行稀释配置）处理，生产过程中采用蒸汽直接加热，控制酸洗液温度为60-70℃，随着酸液浓度变稀，需定期更换部分稀酸，添加部分浓酸，一般每两天更换一次，每只酸槽的使用容积为8吨，更换下来的废硫酸由厂方收集后委托有资质单位处理。

该工序有硫酸雾挥发，原有项目未对硫酸雾进行处理，本项目预将硫酸雾收集处理后排放。由于该工序需用吊机在酸洗槽上部进行投料，因此不宜在酸洗槽上部安装集气罩，根据厂房提供的资料，同时结合该地区同类企业类比调查，本项目采用双侧槽边吸风的方式来收集硫酸雾。经集气罩收集后的硫酸雾抽至废气净化塔，经净化处理达标后排放。由于集气罩采用槽边吸风收集，收集率不是很高，一般为60-85%，因此，该酸洗环节会有部分硫酸雾无组织排放。

清洗：将酸洗后的钢管用行车放入水洗槽中用清水浸洗。

磷化：将磷酸二氢锌、硝酸锌和水按1：2：50的比例配制成磷化液，用行车将钢管放入磷化槽中，通入蒸汽间接加热，在60-65℃（通过蒸汽加热盘管隔套加热来控制磷化液的温度）条件下放置15分钟进行磷化。

金属件在含有锌、钙、铁等磷酸盐溶液中经过一系列的化学和电化学的反应，在钢管表面生成一层难以溶解于水的结晶型磷酸盐保护膜，此过程称为磷化。磷化的关键在于磷化膜，磷化膜可以增强金属件的耐蚀性，同时膜层具有良好的润滑性能，常用作零件冷拔挤压时的润滑层，可以减少摩擦，避免或减少表面产生的拉伤或裂纹，并能延长模具的使用寿命。

磷化反应方程式为：

8Fe+5Zn(H2PO4)2+8H2O+H3PO4 →

Zn2Fe(PO4)2·4H2O(膜)+ Zn3(PO4)2·4H2O(膜)+7FeHPO4(沉渣)+8H2↑

磷化槽中的磷化液平时只添加补充磷酸二氢锌、硝酸锌和水，循环使用不外排，随着使用时间的增加，磷化槽中的磷化液和沉渣需定期更换，一般半年更换一次，更换量为12吨/次。

清洗：经磷化处理后的钢管表面上带有少量残液，需浸入水洗槽清洗。

皂化：为降低冷拔摩擦力和提高磷化膜的润滑性，用行车将钢管放入皂化槽中，用皂化液浸泡进行皂化（皂化液由固态脂肪酸钠加水配制而成，皂化液使用浓度为10%），皂化液通过蒸汽加热盘管隔套加热，使皂化液的温度控制在60-65℃。皂化槽中的皂化液平时只添加补充皂化液原料，循环使用不外排，随着使用时间的增加，皂化槽中的皂化液和沉渣需定期更换，一般一年更换一次，更换量为12吨/次。

冷拔：将经皂化处理后的钢管放入冷拔机组进行冷拔，采用内模（锌棒）或外模进行尺寸控制，使其成为直径更小、长度更长的新钢管。有的钢管经一次冷拔后仍未能达到所需要的尺寸，需再进行一次冷拔加工，钢管直径越小，冷拔的次数越多。

退火：退火是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却（通常是缓慢冷却）的一种金属热处理工艺，目的是使工件软化，改善工件塑性和韧性，使化学成分均匀化，去除应力，或得到预期的物理性能。钢管在退火炉内加热至800-850℃，保温25-30分钟后冷却至250℃左右出炉。原项目退火炉采用煤气发生炉产生煤气作为燃料，本项目退火炉采用天然气作为燃料，退火时无须通入保护气，因此钢管表面部分氧化呈黑色。

矫直：经过冷却后的钢管需通过矫直机改变钢管的机械性能、平直度，使钢管具有更好的直度和圆度。

切头：按照要求切除钢管两端，保留钢管相应的管长，以达到生产要求。

检验：利用钢管专用探伤仪检测钢管表面是否有缝隙或水泡，采用理化设备检验钢管的弯曲度、延伸度等，经检验合格产品作为成品出售，不合格品为次品降低价格出售。

# 3.3环评结论及环评批复意见

# 3.3.1 环境影响评价结论

无锡市驰源钢管有限公司原位于无锡新区新安苏锡路，于2003年7月9日通过工商核准，是一家专业从事冷拔无缝钢管生产的企业，有年产10万吨无缝钢管生产能力。现因无锡新区太科园规划要求和城市建设需要，将于近期搬迁至鸿山街道工业安置区，同时淘汰现有落后生产设备，并进行相应的技术升级改造。由于钢管产业及土地安置的原因，设计生产能力减至无缝钢管25000吨/年，员工由500人减至150人，工作班制为8小时三班制，全年工作日从320天减至300天。

本项目总投资9750万元，其中土建3800万元，设备投入3234.4万元，其他投入500万元，铺底流动资金2215.6万元。总用地面积39亩，总建筑面积22500平方米，新建7个生产车间、一栋四层的办公楼和一栋四层的综合楼。

1、与产业政策相符性

本项目所用原料、生产设备均不属于淘汰落后之列，不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2005年本)》中限制、淘汰类落后生产工艺设备及产品目录和《无锡市产业结构调整指导目录（2008年）》中的禁止发展类，符合国家产业政策。

2、与规划相符性

本项目位于无锡市新区鸿山街道南部工业集中区内，根据《无锡新区总体发展规划（2005-2020）》（深圳市城市规划设计研究院），建设项目地块属于工业用地，该区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，详见附图2无锡新区总体发展规划图。

3、环境质量现状

项目所在地环境空气质量SO2、NO2符合GB3095—96《环境空气质量标准》二级标准，PM10超标。

项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

监测表明，京杭大运河、伯渎港水环境现状超出GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质，为劣Ⅴ类。

4、达标排放与影响分析

（1）废水

本项目冷却水经循环冷却系统冷却后循环回用，不排放；生产废水经厂区污水处理设施处理达回用标准后循环回用，排放的少量高浓度含盐废水委托有资质单位处理；锅炉排污经沉淀池预处理、职工产生的生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，排入工业园污水管网，接入硕放污水处理厂进行集中处理。

本项目生产废水零排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》及《无锡市水环境保护条例》中太湖流域一、二、三级保护区禁止行为：新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。

（2）废气

本项目有加热炉、退火炉、锅炉及食堂燃烧天然气产生燃烧尾气。天然气为清洁能源，燃烧后的主要产物为CO2和H2O，废气排放量较少，废气分别经1#、2#、2#和5#15高排气筒达标排放。

本项目工艺废气主要为酸洗过程产生的硫酸雾，年挥发量为12.15t。废气经槽边吸风机收集后一起进入废气净化塔，经5％～8％的Ca(OH)2喷淋中和。集气效率取75％，废气吸收效率为90％，尾气经风机收集后由4#15m高的排气筒排放，排放量为0.91t/a，排放速率为0.19kg/h，排放浓度为6.33mg/m3。达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中硫酸雾排放浓度≤45mg/m3、排放速率≤1.5kg/h，对环境的影响较小。

本项目无组织废气为储罐区及生产过程硫酸雾的排放。排放量分别为0.5t/a、3.04t/a，硫酸雾周界外的最大浓度为0.1106mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 中无组织排放监控浓度限值硫酸雾≤1.2mg/m3、的标准。对酸洗车间无组织排放硫酸雾，以酸洗车间为中心，建议设置100m的防护距离，本项目酸洗车间卫生防护距离100米以内无任何敏感点，因此，满足卫生防护距离的要求。

综上所述，本项目排放的大气污染物较少，在严格执行本环评提出的污染控制措施后，对周围大气环境影响较小。

（3）噪声

本项目尽可能选用低噪声的设备，并采取墙壁及屋顶内部敷设泡沫、隔音、减震、安装消声器、地面铺设橡胶、合理布局，把噪声大的设备布置在远离厂界后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固废

本项目产生废金属及废钢管和氧化铁渣，由金属回收公司回收利用。废酸液及沉渣（HW34）、磷化废液及沉渣（HW34）、皂化废液及沉渣（HW35）、清洗废液和污水处理污泥（HW23）委托有资质单位无锡市固废环保处置有限公司（即无锡市工业废物安全处置有限公司，危险废物经营许可证JS0200COI032）处理，员工生活、办公产生生活垃圾由环卫部门统一清运，食堂产生泔脚废油脂由专人收集利用。本项目产生的固体废物均得到安全有效处理，对环境的影响较小。

5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念

本项目工艺成熟，设备先进，采用清洁能源天然气作为燃料，冷却水经冷却循环系统冷却后循环使用，蒸汽冷凝水经收集后利用；生产废水经污水处理设施处理后全部用作酸洗后清洗用水和磷化后清洗用水，各类污染物均达标排放，物耗、能耗及污染物排放量较低，符合清洁生产要求，基本实现了清洁生产。

6、各污染物的总量指标

本项目建设地所在区域属于“双控区”（酸雨控制区）和太湖流域，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的一级、二级保护区。

项目污染物排总量申请指标(t/a)

|  | 原项目排放量 | 本项目 | “以新带老” 削减量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 接管量 | 排放量 |  |  |
| 废气 | 有组织 | 油烟 | 0.077 | 0.192 | / | 0.048 | 0.077 | -0.029 |
|  |  | SO2 | 37.2 | 0.042 | / | 0.042 | 37.2 | -37.158 |
|  |  | NO2 | 63.56 | 0.631 | / | 0.631 | 63.56 | -62.929 |
|  |  | 烟尘 | 9.2 | 0.24 | / | 0.24 | 9.2 | -8.96 |
|  |  | 硫酸雾 | 0 | 9.11 | / | 0.91 | 0 | 0.91 |
|  | 无组织 | 硫酸雾 | 56.45 | 3.54 | / | 3.54 | 56.45 | -52.91 |
| 废水 | COD | 9.8274 | 4.4726 | 1.6216 | 0.218 | 9.8274 | -9.6094 |
|  | SS | 6.2664 | 4.2558 | 1.0386 | 0.044 | 6.2664 | -6.2224 |
|  | 氨氮 | 0.415 | 0.151 | 0.112 | 0.022 | 0.415 | -0.393 |
|  | 磷酸盐 | 0.069 | 0.1026 | 0.0194 | 0.0022 | 0.069 | -0.047 |
|  | 动植物油 | 0.410 | 0.36 | 0.115 | 0.0044 | 0.410 | -0.4056 |
|  | 石油类 | 0.368 | 2.25 | 0 | 0 | 0.368 | -0.368 |
|  | 总铁 | 0.368 | 0.135 | 0 | 0 | 0.368 | -0.368 |
|  | 总锌 | 0.074 | 0.169 | 0 | 0 | 0.074 | -0.074 |
| 固废 | 固体废物 | 0 | 3847.5 | 0 |  | 0 | 0 |

本项目生活污水经化粪池或隔油池预处理、锅炉排污经沉淀池预处理后排入污水管网，接入硕放污水处理厂进行集中处理，废水排放总量已纳入硕放污水处理厂的排污总量，可以在硕放污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。

废气：在无锡新区范围内平衡。

固废：零排放

7、可行性结论

本项目采取有效的废气、废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。

本项目搬迁后采取有效的废气、废水、噪声及固废治理措施，各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，从环境保护的角度来讲，该项目在生产废水零排放的前提下，在拟建设地建设在环保上是可行的。

要求：

1、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化设计。

3.3.2无锡市新区规划建设环保局对环评报告书的审批意见

一、从环境保护角度分析，同意该项目在新区鸿山街道南部工业集中区振发三路以北、金马路以东建设。项目生产规模:新建7幢生产车间、一栋四层办公楼和一栋四层综合楼，总用地面积39亩，总建筑面积22500平方米，项目建成后，年产无缝钢管25000吨。该项目年运行时数7200小时。该项目主要生产设备有:穿孔机2台，液压打头机1台，精拔机15台;冷拨机1台，剪断机1台，矫直机2台，退火炉1台，精轧机20台，拉力机1台，理化检验设备1套，探伤机2台，酸洗槽2个，酸洗水洗槽1个，磷化槽1台，磷化水洗槽1个，皂化槽1个，行车15台，电子磅8台，燃气锅炉1台，加热炉1座，硫酸储罐1只。

二、建设单位在项目设计和建设过程中须认真落实报告表中各项污染防治措施，严格执行环保 "三同时"制度，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做到以下几点:

1、贯彻清洁生产和节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生产废水经厂内污水处理设施处理达回用标准后循环回用于酸洗和磷化后清洗工序，排放的少量高浓度含盐废水委托有资质单位处理;本项目冷却水经循环冷却系统冷却后循环回用，不排放;锅炉排污水经沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水，一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，接入硕放污水处理厂进行集中处理;该项目只允许设置一个污水排放口;

2、该项目加热炉、退火炉和锅炉加热均采用天然气作为燃料，产生的燃料废气分别由1#、2#、3#15米高排气筒排放，其排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级标准;酸洗工序产生的含硫酸雾废气经槽边吸风+碱液喷淋吸收装置处理后，由15米高排气筒排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准;储罐区及酸洗过程中产生的少量硫酸雾呈无组织排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

3、食堂采用清洁能源天然气，且严格落实"油水、油烟》两分离措施。产生的油烟经油烟分离器后由15米高排气筒排放，其排放的污染物执行《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001）中小型企业标准，食堂废水经过油水分离后接入市政污水管网；

4、合理布局设备，做好车间内各设备的防噪隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类排放标准;

5、妥善处置废金属及废钢管等固废，生活垃圾日产日清，委托新区环卫部门处理。废酸等危险废物委托有资质单位处理，并健全转移联单制度;

6、噪声、废水、废气排污口及固体废弃物贮存场所应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求建设;

7、在本项目周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感目标;

三、污染物排放核定总量如下:

大气污染物:油烟≤0.048t/a，S02 ≤0.038t/a.NO2≤0.63t/a，烟尘≤0.24t/a,(有

组织)硫酸雾≤0.91t/a，(无组织)硫酸雾≤3.54t/a;

水污染物(接管考核量).污水排放量4352吨/年，水污染物:COD≤1.6216t/a，氨

氮≤0.112t/a，磷酸盐≤0.0194t/a，SS≤1.0386 t/a，动植物油≤0.115t/a;危险固

废零排放;

四、严格执行 "三同时"制度。项目进行试生产需报告我局同意，试生产三个月内需向我局申请环保验收手续，验收合格后方可正式投入生产。

五、项目建设期和试生产期间的环境现场监督管理由新区监察大队负责;

六、该审批意见从下达之日起五年内有效，项目的性质、规模、地点、工艺采用的污染防治措施等若有变更，需重新报批。

# 4、污染物的排放及防治措施

# 4.1 废水排放及防治措施

本项目夹套冷却水循环回用不排放，少量蒸汽冷凝水经收集后用作冷却池补充水，产生的废水主要为酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水、锅炉排污水和生活污水。酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水自建污水处理装置处理后回用不排放，锅炉排污水经沉淀池预处理后接入硕放污水处理厂进行集中处理，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，接入硕放污水处理厂进行集中处理。尾水最终进入京杭大运河。目前企业不设食堂。具体废水排放及防治措施见表4-1，废水处理流程图见图4-1，项目废水走向图见图4-2

| 生产设施 /排放源 | 排水量 t/a | 污染物 | 排放 规律 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 生活污水 | 3970 | CODCr、SS、氨氮、总磷、悬浮物 | 连续 | 化粪池处理 | 已经过化粪池预处理，达接管要求接管进入无锡市新区硕放污水处理厂集中处理达标后排放 |
| 锅炉污水 | 32 | CODCr、SS | 间歇 | 沉淀池预处理 | 锅炉排污水经沉淀池预处理后接入硕放污水处理厂进行集中处理 |

表4-1废水排放及防治措施

图4－1废水处理流程图

图4－1 建设项目水平衡图  单位：t/a

# 4.2 废气排放及防治措施

a.有组织排放废气

本项目有组织排放燃料废气主要为加热炉、退火炉、锅炉所使用的天然气的燃烧尾气。天然气为清洁能源，燃烧废气排放量较少，加热炉、退火炉、锅炉产生燃料废气由引风机引风或自然拔风，分别经1#、2#、3#15米高排气筒达标排放，SO2、NO2、烟尘浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2、表4的二级标准：烟尘≤200mg/m3和《环境保护产品技术要求 中小型燃油、燃气锅炉》HJ/T 287-2006表2燃油、燃气锅炉烟尘和气态污染物排放浓度中的标准：燃气锅炉烟尘≤20mg/m3、 SO2≤50mg/m3、NO2≤250mg/m3。

本项目酸洗工序产生硫酸雾，加入酸雾抑制剂后，建设单位在每个酸洗槽旁边设置槽边吸风机，采用双侧槽边吸风的方式集气。由于集气罩采用槽边吸风收集，有组织硫酸雾经集气罩收集后进入废气净化塔处理，吸收塔采用“三级碱液喷淋”吸收处理方式，经5％～8％的Ca(OH)2喷淋中和，经吸收后的尾气通过4#15米高排气筒排放，排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。

b.无组织排放废气

本项目有8m3的硫酸卧罐一个，酸洗过程中无组织挥发硫酸雾，将整个生产车间视为一个无组织排放源。硫酸雾浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 中无组织排放监控浓度限值。表4-2废气排放及防治措施

| 编号 | 生产设施/ 排放源 | 污染物 | 排放 规律 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |
| 1 | 加热炉天然气废气 | 烟尘、SO2、NO2 | 连续 | 废气经FQ01#15米排气筒排空 | 废气经FQ01#15米排气筒排空 |
| 2 | 退火炉天然气废气 | 烟尘、SO2、NO2 | 连续 | 废气经FQ02#15米排气筒排空 | 废气经FQ02#15米排气筒排空 |
| 3 | 锅炉天然气废气 | 烟尘、SO2、NO2 | 连续 | 废气经FQ03#15米排气筒排空 | 废气经FQ03#15米排气筒排空 |
| 4 | 酸洗废气 | 硫酸雾 | 连续 | 由于集气罩采用槽边吸风收集，有组织硫酸雾经集气罩收集后进入废气净化塔处理，吸收塔采用“三级碱液喷淋”吸收处理方式，经5％～8％的Ca(OH)2喷淋中和，经吸收后的尾气通过4#15米高排气筒排放 | 由于集气罩采用槽边吸风收集，有组织硫酸雾经集气罩收集后进入废气净化塔处理，吸收塔采用“三级碱液喷淋”吸收处理方式，经5％～8％的Ca(OH)2喷淋中和，经吸收后的尾气通过4#15米高排气筒排放 |
| 5 | 酸洗废气 | 硫酸雾 | 连续 | 有机废气通过排气扇加强车间通风后排放，为无组织排放 | 有机废气通过排气扇加强车间通风后排放，为无组织排放 |

# 4.3 噪声源及防治措施

本项目主要噪声源为穿孔机、冷拔机、矫直机、剪断机、液压打头机、拉力机、精轧机、水泵、作业噪声等，本项目噪声源通过厂房隔声、设备减振、距离衰减后，可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类：昼间≤65dB（A），因此本项目车间噪声对周围声环境无影响。具体噪声源及防治措施见表4-3

| 工艺系统 | 设备/噪声源 | 噪声源强（dA） | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷拔工艺 | 冷拔机 | 84.3 | 厂房 |  |

表4-3噪声源及防治措施

# 4.4 固体废弃物及其处置

本项目产生废金属及废钢管和氧化铁渣，产生量为1050t/a，由金属回收公司回收利用。废酸液及沉渣500t/a、磷化废液及沉渣5t/a、皂化废液及沉渣3t/a、清洗废液30t/a和污水处理污泥10t/a委托有资质单位处理，员工生活、办公产生生活垃圾22.5t/a由环卫部门统一清运。本项目固体废弃物的产生和处置情况见表4-4

表4-4固体废弃物的产生和处置

| 废弃物名称 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “环评”及批复要求 | 实际建设 |
| 废金属及废钢管 | 1000t/a | 断料、穿孔、切头工序 | 由回收商回收后利用 | 由回收商回收后利用 |
| 氧化铁渣 | 50t/a | 退火、矫直工序 |  |  |
| 废酸液及沉渣 | 500t/a | 酸洗工序 | 由厂方收集后委托有资质单位处置 | 由厂方收集后委托有资质单位处置 |
| 污泥 | 10t/a | 废水处理站 |  |  |
| 清洗废液 | 30t/a | 清洗工序 |  |  |
| 磷化废液及沉渣 | 5t/a | 磷化工序 |  |  |
| 皂化废液及沉渣 | 3t/a | 皂化工序 |  |  |

# 5、验收监测评价标准

# 5.1 废水排放标准

该项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准、城镇污水处理厂接管协议。废水排放执行标准见表5-1

表5-1废水排放标准

| 排放口 | 污染物 | 标准值（mg/L、pH无量纲） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | pH | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | CODCr | 500 |  |
|  | SS | 400 |  |
|  | 动植物油 | 100 |  |
|  | Zn | 5.0 |  |
|  | 氨氮 | 35 | 城镇污水处理厂接管协议 |
|  | 总氮 | 45 |  |
|  | 总磷 | 8.0 | 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准 |

# 雨水管网排放标准：雨水管网的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的一级标准、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中标准。雨水排放执行标准见表

雨水排放执行标准

| 项目 | （CODCr） | pH | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度限值 | 100 | 6-9 | 0.50 | 15 |

# 5.2 废气排放标准

加热炉、退火炉燃料废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2中的二级标准：烟尘≤200mg/m3。天然气锅炉燃料废气执行《环境保护产品技术要求 中小型燃油、燃气锅炉》HJ/T 287-2006表2燃油、燃气锅炉烟尘和气态污染物排放浓度中的标准：燃气锅炉烟尘≤20mg/m3、 SO2≤50mg/m3、NO2≤250mg/m3。

工艺废气执行GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中的标准；部分参照执行由相关标准和方法推算出来的标准。

表5－2 废气排放标准（单位：mg/m3）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |

# 5.3 厂界噪声标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准。

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

# 6、验收监测内容及频次

根据该项目的工艺和实际现场调查的情况，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测，测试频次见下表；

# 6.1 废水监测

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水处理设备进口 | COD、pH、TP、NH3-N、Zn、TN | 连续两天，每天监测2次（等时间间隔采样） |
| 废水处理设备进口 | COD、pH、TP、NH3-N、 Zn、TN | 连续两天，每天监测2次（等时间间隔采样） |
| 1#、2#污水总排放口 | COD、SS、pH、TP、NH3-N、 动植物油、 Zn、TN | 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样） |
| 1*、2*雨水排放口 | COD、pH、 TP、TN | 连续两天、每天1次 |

# 表6-1 废水监测项目、点位、频次

# 6.2 废气监测

# 表6-2 废气监测项目、点位、频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ-01加热炉排放口 | 出口烟道为圆形，出口烟道,出口处开设1个测孔 | 烟尘、SO2、NO2 | 连续两天，每天监测1次（等时间间隔采样） |
| FQ-02退火炉排放口 | 出口烟道为圆形，出口烟道,出口处开设1个测孔 | 烟尘、SO2、NO2 | 连续两天，每天监测1次（等时间间隔采样） |
| FQ-03锅炉排放口 | 出口烟道为圆形，出口烟道,出口处开设1个测孔 | 烟尘、SO2、NO2 | 连续两天，每天监测1次（等时间间隔采样） |
| FQ-04酸洗工序排放口 | 出口烟道为圆形，出口烟道,出口处开设1个测孔 | 硫酸雾 | 连续两天，每天监测3次（等时间间隔采样） |

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸洗工序 | 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个、参照点设1个 | 硫酸雾 | 连续两天，每天监测1次 |

# 6.3 厂界噪声监测

表6-3 噪声监测 项目、点位、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区四周布置8个监测点 | 昼夜间等效（A）声级 | 连续两天，每天昼夜间各监测1次 |
| 设冷拔机1个噪声源监测点 | 等效（A）声级 | 监测1次、一天 |

# 7、质量保证措施和分析方法

7.1本次监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照无锡市新环化工环境监测站编制的《质量手册》中的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。

7.2监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。

7.3验收监测期间，公司生产应在正常运行状态，生产负荷达到设计能力75%以上。

7.4 水质监测分析方法见表7-1

7.5废气监测分析方法见表7-2

7.6噪声监测分析方法见表7-3

7.7 主要监测仪器型号及编号见表7-4

7.8 质量控制情况表见表7-5

表7-1 水质监测分析方法见下表

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-86 |
| CODCr | 重铬酸钾法 | GB/T11914-89 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-89 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-89 |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | GB/T16488-1996 |
| Zn | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾紫外分光光度法 | HJ636-2012 |

表7-2废气监测分析方法见下表

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 |
| SO2 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 |
| NOX | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺光度法 | HJ/T43-1999 |
| 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003）5.4.4.1 |

表7-3   噪声监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 等效（A）声级 | 《工厂企业厂界环境噪声标准》 | GB12348-2008 |

表7-4主要监测仪器型号及编号

| 序号 | 主要仪器 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | UV120-02 | 1223156 |
| 2 | 红外测油仪 | ET1200 | 50802 |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-1 | 900618 |
| 4 | pH测试仪 | DELTA320 | 1226318015 |
| 5 | 噪声统计分析仪 | AWA6218B | 24263 |
| 6 | 双路大气采样仪 | TDP-1000B | 505086、505097、505098、573 |
| 7 | 气相色谱 | GC112A | 057 |

表7-5质量控制情况表

| 污染物 | 样品数 | 平行样 | 加标样 | 标样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行样 （个） | 检查率（%） | 合格率（%） | 加标样（个） | 检查率（%） | 合格率（%） |  |  |
| CODCr | 28 | 6 | 21.4 | 100 | / | / | / | 1 | 100 |
| 氨氮 | 24 | 5 | 21 | 100 | 3 | 12.5 | 100 |  |  |
| 总磷 | 28 | 6 | 21.4 | 100 | 3 | 10.7 | 100 |  |  |

注：“/”表示无数据

# 8．监测结果与评价

# 8.1 监测期间生产工况及说明

| 监 测 工 况 | 该公司年产无缝钢管25000吨项目正常生产。监测期间（8月23日～8月24日）二天，该单位生产能力已达到设计规模的75%以上，监测日生产产量及原材料用量附后。 |
| --- | --- |
| 监 测 期 间 有 关 问 题 说 明 | 该项目建设按国家建设项目环境管理制度执行、各环保设施运行正常，固体废弃物处置去向明确，同时也订立了相应的手续与合同； 废水：本项目夹套冷却水循环回用不排放，少量蒸汽冷凝水经收集后用作冷却池补充水，产生的废水主要为酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水、锅炉排污水和生活污水。酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水自建污水处理装置处理后回用不排放，锅炉排污水经沉淀池预处理后接入硕放污水处理厂进行集中处理，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，接入硕放污水处理厂进行集中处理。尾水最终进入京杭大运河。目前企业不设食堂。 废气： a.有组织排放废气 本项目有组织排放燃料废气主要为加热炉、退火炉、锅炉所使用的天然气的燃烧尾气。天然气为清洁能源，燃烧废气排放量较少，加热炉、退火炉、锅炉产生燃料废气由引风机引风或自然拔风，分别经1#、2#、3#15米高排气筒达标排放，SO2、NO2、烟尘浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2、表4的二级标准和《环境保护产品技术要求 中小型燃油、燃气锅炉》HJ/T 287-2006表2标准。 本项目酸洗工序产生硫酸雾，采用双侧槽边吸风的方式集气。由于集气罩采用槽边吸风收集，有组织硫酸雾经集气罩收集后进入废气净化塔处理，吸收塔采用“三级碱液喷淋”吸收处理方式，经5％～8％的Ca(OH)2喷淋中和，经吸收后的尾气通过4#15米高排气筒排放，排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。 b.无组织排放废气 本项目有8m3的硫酸卧罐一个，酸洗过程中无组织挥发硫酸雾，将整个生产车间视为一个无组织排放源。硫酸雾浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 中无组织排放监控浓度限值。 固体：本项目产生废金属及废钢管和氧化铁渣由金属回收公司回收利用。废酸液及沉渣、磷化废液及沉渣、皂化废液及沉渣、清洗废液和污水处理污泥委托有资质单位处理，员工生活、办公产生生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目固废经妥善处理后对当地环境影响较小。 该项目占地面积26013m2，全厂职工150人，年工作300天，三班制生产，每班8小时。 |

# 8.2 水质监测结果

# 表8-2-1设备进出口水质监测结果

| 采样 地点 | 采样 时间 | 采样 次数 | 监 测 项 目 单位：mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | SS | TP | NH3-N | TN | Zn |
| 进口 | 8 月 23 日 | 第一次 | 2.80 | 169 | 30 | 9.53 | 57.2 | 71.6 | 2.84 |
|  |  | 第二次 | 3.22 | 180 | 36 | 9.90 | 59.0 | 72.3 | 2.78 |
|  | 8 月 24 日 | 第三次 | 2.69 | 158 | 30 | 9.46 | 56.4 | 70.8 | 2.74 |
|  |  | 第四次 | 3.32 | 202 | 42 | 9.51 | 54.2 | 68.9 | 2.95 |
|  |  | 日均值 | 2.69-3.32 | 177 | 34 | 9.60 | 56.7 | 70.9 | 2.83 |
| 出口 | 8 月 23 日 | 第一次 | 8.26 | 58 | 8 | 5.25 | 26.4 | 36.3 | 0.271 |
|  |  | 第二次 | 8.20 | 56 | 8 | 5.19 | 25.5 | 37.6 | 0.278 |
|  | 8 月 24日 | 第三次 | 7.96 | 49 | 7 | 5.72 | 23.4 | 33.8 | 0.263 |
|  |  | 第四次 | 7.82 | 62 | 10 | 5.13 | 26.9 | 39.5 | 0.310 |
|  |  | 日均值 | 7.82-8.26 | 56 | 8 | 5.32 | 25.6 | 36.8 | 0.281 |
|  | 去除效率 | — | 68.4% | 76.5% | 44.6% | 54.9% | 48.1% | 90.1% |
|  | 国家标准 | 6-9 | ≤500 | ≤400 | ≤8.0 | ≤35 | ≤45 | ≤5.0 |
| 评价 | 达标 |
| 备 注 | 1、pH—为无量纲 |

# 表8-2-2水质监测结果

| 采样 地点 | 采样 时间 | 采样 次数 | 监 测 项 目 单位：mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | SS | TP | NH3-N | 动植 物油 | Zn | TN |
| WS01 | 8 月 23 日 | 第一次 | 7.48 | 244 | 35 | 2.91 | 26.9 | 1.66 | 0.297 | 40.7 |
|  |  | 第二次 | 7.28 | 261 | 38 | 2.96 | 27.2 | 1.85 | 0.286 | 43.1 |
|  |  | 第三次 | 7.33 | 253 | 40 | 2.85 | 27.0 | 1.74 | 0.274 | 42.2 |
|  |  | 第四次 | 7.42 | 238 | 33 | 2.66 | 25.3 | 1.59 | 0.255 | 40.8 |
|  |  | 日均值 | 7.28-7.48 | 249 | 36 | 2.85 | 26.6 | 1.71 | 0.278 | 41.7 |
|  | 8 月 24 日 | 第一次 | 7.20 | 231 | 32 | 2.75 | 25.8 | 1.43 | 0.248 | 38.6 |
|  |  | 第二次 | 7.36 | 255 | 42 | 3.02 | 28.6 | 1.52 | 0.280 | 40.5 |
|  |  | 第三次 | 7.53 | 242 | 40 | 3.18 | 27.7 | 1.48 | 0.271 | 39.3 |
|  |  | 第四次 | 7.40 | 264 | 46 | 3.42 | 29.5 | 1.62 | 0.285 | 43.5 |
|  |  | 日均值 | 7.20-7.53 | 248 | 40 | 3.09 | 27.9 | 1.51 | 0.271 | 40.5 |
|  | 国家标准 | 6-9 | ≤500 | ≤400 | ≤8.0 | ≤35 | ≤100 | ≤5.0 | ≤45 |
| YS 01 | 8月23日 | 7.98 | 17 | — | 0.18 | — | — | — | 12.0 |
|  | 8月24日 | 7.95 | 20 | — | 0.22 | — | — | — | 12.5 |
|  | 国家标准 | 6-9 | ≤100 | — | ≤0.5 | — | — | — | ≤15 |
| 评价 | 达标 |
| 备 注 | 1、pH—为无量纲 2、WS01为污水排放口、YS01为雨水排放口 3、监测点位见附图 |

# 表8-2-3水质监测结果

| 采样 地点 | 采样 时间 | 采样 次数 | 监 测 项 目 单位：mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | SS | TP | NH3-N | 动植 物油 | Zn | TN |
| WS02 | 8 月 23 日 | 第一次 | 7.94 | 58 | 10 | 0.94 | 7.19 | 0.86 | 0.155 | 16.2 |
|  |  | 第二次 | 7.62 | 54 | 10 | 0.83 | 7.04 | 0.82 | 0.151 | 15.8 |
|  |  | 第三次 | 7.82 | 62 | 14 | 0.99 | 8.15 | 0.88 | 0.173 | 17.4 |
|  |  | 第四次 | 7.75 | 75 | 16 | 0.102 | 8.65 | 0.96 | 0.188 | 18.7 |
|  |  | 日均值 | 7.62-7.94 | 58 | 10 | 0.72 | 7.76 | 0.88 | 0.167 | 17.0 |
|  | 8 月 24 日 | 第一次 | 7.59 | 66 | 12 | 1.02 | 7.66 | 0.88 | 0.163 | 18.5 |
|  |  | 第二次 | 7.68 | 63 | 10 | 0.97 | 7.13 | 0.76 | 0.157 | 16.2 |
|  |  | 第三次 | 7.72 | 72 | 15 | 1.15 | 8.15 | 0.96 | 0.192 | 18.9 |
|  |  | 第四次 | 7.75 | 57 | 12 | 0.88 | 6.76 | 0.80 | 0.148 | 14.7 |
|  |  | 日均值 | 7.59-7.75 | 64 | 12 | 1.01 | 7.43 | 0.85 | 0.165 | 17.1 |
|  | 国家标准 | 6-9 | ≤500 | ≤400 | ≤8.0 | ≤35 | ≤100 | ≤5.0 | ≤45 |
| YS 02 | 8月23日 | 7.77 | 15 | — | 0.22 | — | — | — | 12.0 |
|  | 8月24日 | 7.75 | 16 |  | 0.25 | — | — | — | 13.5 |
|  | 国家标准 | 6-9 | ≤100 | — | ≤0.5 | — | — | — | ≤15 |
| 评价 | 达标 |
| 备 注 | 1、pH—为无量纲 2、WS02为污水排放口、YS02为雨水排放口 3、监测点位见附图 |

# 8.3 废气监测结果

# 表8-3-1废气有组织排放源监测结果

加热炉废气排气筒（FQ01）： 烟尘、SO2、NO2

|  | 单位 | 执行标准 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 23日 | 8月24日 |
|  |  |  | 一次 | 一次 |
| 排气筒高度 | m | -- | 15 | 15 |
| 测点截面积 | m2 | -- | 0.283 | 0.283 |
| 测点温度 | ℃ | -- | 230 | 231 |
| 废气流速 | m/s | -- | 3.6 | 3.7 |
| 废气流量 | m3/h（标态） | -- | 3668 | 3720 |
| 动压 | Pa | -- | 7 | 8 |
| 静压 | KPa | -- | -0.07 | -0.07 |
| 烟尘排放浓度 | mg/m3（标态） | 200 | 16.5 | 15.3 |
| 烟尘排放速率 | kg/h | -- | 0.040 | 0.038 |
| SO2排放浓度 | mg/m3（标态） | -- | 15L | 15L |
| SO2排放速率 | kg/h | -- | 未检出 | 未检出 |
| NO2排放浓度 | mg/m3（标态） | -- | 23 | 24 |
| NO2排放速率 | kg/h | -- | 0.057 | 0.061 |
| 评价 | 达标 |
| 备注 |  |

# 表8-3-2废气有组织排放源监测结果

退火炉废气排气筒（FQ02）： 烟尘、SO2、NO2

|  | 单位 | 执行标准 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 23日 | 8月 24日 |
|  |  |  | 一次 | 一次 |
| 排气筒高度 | m | -- | 15 | 15 |
| 测点截面积 | m2 | -- | 0.283 | 0.283 |
| 测点温度 | ℃ | -- | 77 | 77 |
| 废气流速 | m/s | -- | 1.5 | 1.4 |
| 废气流量 | m3/h（标态） | -- | 1528 | 1516 |
| 动压 | Pa | -- | 2 | 2 |
| 静压 | KPa | -- | -0.02 | -0.02 |
| 烟尘排放浓度 | mg/m3（标态） | 200 | 11.8 | 12.3 |
| 烟尘排放速率 | kg/h | -- | 0.013 | 0.013 |
| SO2排放浓度 | mg/m3（标态） | -- | 15L | 15L |
| SO2排放速率 | kg/h | -- | 未检出 | 未检出 |
| NO2排放浓度 | mg/m3（标态） | -- | 52.2 | 50.6 |
| NO2排放速率 | kg/h | -- | 0.057 | 0.052 |
| 评价 | 达标 |
| 备注 |  |

# 表8-3-3废气有组织排放源监测结果

锅炉废气排气筒（FQ03）： 烟尘、SO2、NO2

|  | 单位 | 执行标准 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月23日 | 8月24日 |
|  |  |  | 一次 | 一次 |
| 排气筒高度 | m | -- | 15 | 15 |
| 测点截面积 | m2 | -- | 0.071 | 0.071 |
| 测点温度 | ℃ | -- | 165 | 165 |
| 废气流速 | m/s | -- | 6.9 | 7.0 |
| 废气流量 | m3/h（标态） | -- | 1764 | 1770 |
| 动压 | Pa | -- | 28 | 29 |
| 静压 | KPa | -- | -0.02 | -0.02 |
| 烟尘排放浓度 | mg/m3（标态） | 20 | 7.18 | 7.36 |
| 烟尘排放速率 | kg/h | -- | 0.009 | 0.009 |
| SO2排放浓度 | mg/m3（标态） | 50 | 15L | 15L |
| SO2排放速率 | kg/h | -- | 未检出 | 未检出 |
| NO2排放浓度 | mg/m3（标态） | 250 | 66.6 | 72.2 |
| NO2排放速率 | kg/h | -- | 0.083 | 0.090 |
| 评价 | 达标 |
| 备注 |  |

# 表8-3-4废气有组织排放源监测结果

酸洗废气排气筒（FQ04）：硫酸雾

|  | 单位 | 执行标准 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月23日 | 8月 24日 |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 排气筒高度 | m | -- | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 测点截面积 | m2 | -- | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.503 |
| 测点温度 | ℃ | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 废气流速 | m/s | -- | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
| 废气流量 | m3/h（标态） | -- | 17203 | 17927 | 17560 | 17335 | 17352 | 17549 |
| 动压 | Pa | -- | 80 | 85 | 83 | 82 | 83 | 83 |
| 静压 | KPa | -- | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 硫酸雾排放浓度 | mg/m3（标态） | 45 | 25.2 | 18.9 | 20.4 | 16.2 | 17.1 | 15.5 |
| 硫酸雾排放速率 | kg/h | 1.5 | 0.434 | 0.339 | 0.363 | 0.281 | 0.297 | 0.272 |
| 评价 | 达标 |
| 备注 |  |

无组织排放源厂界外下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源厂界外上风向10米范围内，监控点设3个、参照点设1个，监测结果见表8-3-3

# 表8-3-3废气无组织排放监测结果

| 产生 工序 | 日期 | 频次 | 监测结果mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫酸雾 | — | — |
| 酸洗和电泳烘干工序 | 8 月 23 日 | 2# | 0.023 | — | — |
|  |  | 3# | 0.024 | — | — |
|  |  | 4# | 0.030 | — | — |
|  |  | 1#参照点 | 0.022 | — | — |
|  |  | 浓度差 | 0.008 | — | — |
|  |  | 国家标准 | 1.2 | — | — |
|  | 8 月 24 日 | 2# | 0.022 | — | — |
|  |  | 3# | 0.025 | — | — |
|  |  | 4# | 0.030 | — | — |
|  |  | 1#参照点 | 0.021 | — | — |
|  |  | 浓度差 | 0.009 | — | — |
|  |  | 国家标准 | 1.2 | — | — |
|  |  | 评价 | 达标 |
| 备注 | 东北风，风力3～4级 |

# 8.4工业企业厂界噪声及噪声源监测结果

# 表8-4-1工业企业厂界噪声监测结果

| 测量 日期 | 测点序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 月 23 日 | 测量 结果dB(A) | Leq (昼) | 59.4 | 58.3 | 60.2 | 61.6 | 63.8 | 64.4 | 64.6 | 63.9 |
|  |  | Leq (夜) | 53.6 | 53.3 | 53.7 | 53.9 | 54.0 | 54.3 | 54.8 | 54.7 |
|  | 背景值dB(A) | Leq (昼) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Leq (夜) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 影响值dB(A) | Leq (昼) | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
|  |  | Leq (夜) | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
|  | 标准 限值dB(A) | Leq (昼) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
|  |  | Leq (夜) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
|  | 评价 | 各监测点均达标 |
| 测量 日期 | 测点序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 月 24 日 | 测量 结果dB(A) | Leq (昼) | 59.3 | 58.6 | 60.3 | 61.5 | 63.7 | 64.5 | 64.3 | 63.7 |
|  |  | Leq (夜) | 53.6 | 53.4 | 53.5 | 53.8 | 54.1 | 54.2 | 54.2 | 54.5 |
|  | 背景值dB(A) | Leq (昼) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Leq (夜) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 影响值dB(A) | Leq (昼) | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
|  |  | Leq (夜) | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
|  | 标准 限值dB(A) | Leq (昼) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
|  |  | Leq (夜) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
|  | 评价 | 各监测点均达标 |
| 备注 | 监测点位示意图见附图 |

# 表8-4-2企业噪声源监测结果

| 测量仪器 | AWA6218B噪声统计分析仪 |
| --- | --- |
| 测量时间 | 2012年8月23日 |
| 主 要 声 源 情 况 | 设备名称 | 总台数 | 运行情况 | 测点编号 | 测点位置 | 声源噪声 LeqdB（A） |
|  |  |  | 开（台） | 停（台） |  |  |  |
|  | 冷拔机 | 1 | 1 |  | 9# | 见示意图 | 84.3 |
| 噪声源测点见示意图 1．测点见附图。 2．监测时间：2012年8月23日上午10：50 |

# 9．环境管理检查

9.1 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度；

9.2 环境管理体系完善，制定了相应的规章制度。该公司重视环保工作，有专人负责各项环保措施的落实，该项目的环保设施运行及日常管理维护均正常，相应的环境保护设施管理档案齐全。

9.3 该项目在建设期间和试生产阶段未发生扰民事件和污染事故；

9.4废水：本项目夹套冷却水循环回用不排放，少量蒸汽冷凝水经收集后用作冷却池补充水，产生的废水主要为酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水、锅炉排污水和生活污水。酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水自建污水处理装置处理后回用不排放，锅炉排污水经沉淀池预处理后接入硕放污水处理厂进行集中处理，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，接入硕放污水处理厂进行集中处理。尾水最终进入京杭大运河。目前企业不设食堂。

废气：

a.有组织排放废气

本项目有组织排放燃料废气主要为加热炉、退火炉、锅炉所使用的天然气的燃烧尾气。天然气为清洁能源，燃烧废气排放量较少，加热炉、退火炉、锅炉产生燃料废气由引风机引风或自然拔风，分别经1#、2#、3#15米高排气筒达标排放，SO2、NO2、烟尘浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2、表4的二级标准和《环境保护产品技术要求 中小型燃油、燃气锅炉》HJ/T 287-2006表2标准。

本项目酸洗工序产生硫酸雾，采用双侧槽边吸风的方式集气。由于集气罩采用槽边吸风收集，有组织硫酸雾经集气罩收集后进入废气净化塔处理，吸收塔采用“三级碱液喷淋”吸收处理方式，经5％～8％的Ca(OH)2喷淋中和，经吸收后的尾气通过4#15米高排气筒排放，排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。

b.无组织排放废气

本项目有8m3的硫酸卧罐一个，酸洗过程中无组织挥发硫酸雾，将整个生产车间视为一个无组织排放源。硫酸雾浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 中无组织排放监控浓度限值。

固体：本项目产生废金属及废钢管和氧化铁渣由金属回收公司回收利用。废酸液及沉渣、磷化废液及沉渣、皂化废液及沉渣、清洗废液和污水处理污泥委托有资质单位处理，员工生活、办公产生生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目固废经妥善处理后对当地环境影响较小。

噪声：本项目主要噪声源为穿孔机、冷拔机、矫直机、剪断机、液压打头机、拉力机、精轧机、水泵、作业噪声等，本项目噪声源通过厂房隔声、设备减振、距离衰减后，可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类：昼间≤65dB（A），因此本项目车间噪声对周围声环境无影响。

9.9、已分别对污水排放口、雨水排放口、废气排放口、噪声排放源及固废堆放场所设置必要的标志牌。

# 10．污染物总量核算

根据本次验收监测结果对本项目污染物总量进行核算，废水总量核算表见表10-1，废气总量核算表见表10-2，由表中可以看出，排入污水处理厂的COD、SS 、TP、NH3-N、动植物油、总氮均满足无锡市新区规划建设环保局核批的总量控制要求。废气年排放总量指标均满足无锡市新区规划建设环保局核批的总量控制要求。

表10-1水污染物排放总量核算

| 监测点位 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L） | 废水排放总量（m3/d） | 年运行时间（天） | 全厂年排放总量（t/a） | 全厂总量控制指标（t/a） | 达达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 总排 放口 | 废水量 | / | 13.3 | 300 | 4002 | 4352 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 155 | 13.3 | 300 | 0.62 | 1.6216 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 24 | 13.3 | 300 | 0.096 | 1.0386 | 达标 |
|  | 总磷 | 1.92 | 13.3 | 300 | 0.00768 | 0.0194 | 达标 |
|  | 氨氮 | 17.4 | 13.3 | 300 | 0.0696 | 0.112 | 达标 |
|  | 动植物油 | 1.24 | 13.3 | 300 | 0.00496 | 0.115 | 达标 |
|  | Zn | 0.220 | 13.3 | 300 | 0.00088 | — | 达标 |
|  | 总氮 | 29.1 | 13.3. | 300 | 0.116 | — | 达标 |

表10-2大气污染物排放总量核算

| 污染物 | 排放速率（Kg/h） | 年排放时间（h） | 实际排放总量（t/a） | 总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ-01烟尘 | 0.039 | 3600 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 达标 |
| FQ-02烟尘 | 0.013 | 3000 | 0.039 |  |  |  |
| FQ-03烟尘 | 0.009 | 2400 | 0.0216 |  |  |  |
| FQ-01SO2 | 未检出 | 3600 | 未检出 | 未检出 | 0.038 | 达标 |
| FQ-02SO2 | 未检出 | 3000 | 未检出 |  |  |  |
| FQ-03SO2 | 0.00 | 2400 | 0.00 |  |  |  |
| FQ-01 NO2 | 0.059 | 3600 | 0.212 | 0.583 | 0.63 | 达标 |
| FQ-02NO2 | 0.055 | 3000 | 0.165 |  |  |  |
| FQ-03NO2 | 0.086 | 2400 | 0.206 |  |  |  |
| FQ-04硫酸雾 | 0.331 | 2400 | 0.794 | 0.91 | 达标 |

# 11．环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻清洁生产和节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生产废水经厂内污水处理设施处理达回用标准后循环回用于酸洗和磷化后清洗工序，排放的少量高浓度含盐废水委托有资质单位处理;本项目冷却水经循环冷却系统冷却后循环回用，不排放;锅炉排污水经沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水，一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，接入硕放污水处理厂进行集中处理;该项目只允许设置一个污水排放口; | 贯彻清洁生产和节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生产废水经厂内污水处理设施处理达回用标准后循环回用于酸洗和磷化后清洗工序，排放的少量高浓度含盐废水委托有资质单位处理;本项目冷却水经循环冷却系统冷却后循环回用，不排放;锅炉排污水经沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水，一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)标准、城镇污水处理厂接管协议后，接入硕放污水处理厂进行集中处理; |
| 2 | 该项目加热炉、退火炉和锅炉加热均采用天然气作为燃料，产生的燃料废气分别由1#、2#、3#15米高排气筒排放，其排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级标准;酸洗工序产生的含硫酸雾废气经槽边吸风+碱液喷淋吸收装置处理后，由15米高排气筒排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准;储罐区及酸洗过程中产生的少量硫酸雾呈无组织排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 | 该项目加热炉、退火炉和锅炉加热均采用天然气作为燃料，产生的燃料废气分别由1#、2#、3#15米高排气筒排放，其排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级标准;酸洗工序产生的含硫酸雾废气经槽边吸风+碱液喷淋吸收装置处理后，由15米高排气筒排放，其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准;储罐区及酸洗过程中产生的少量硫酸雾呈无组织排放，其排放浓度《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 |
| 3 | 食堂采用清洁能源天然气，且严格落实"油水、油烟》两分离措施。产生的油烟经油烟分离器后由15米高排气筒排放，其排放的污染物执行《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001）中小型企业标准，食堂废水经过油水分离后接入市政污水管网； | 目前企业职工用餐由快餐公司供应，不建食堂，因此不产生油烟废气。 |
| 4 | 合理布局设备，做好车间内各设备的防噪隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类排放标准; | 合理布局设备，做好车间内各设备的防噪隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类排放标准; |
| 5 | 妥善处置废金属及废钢管等固废，生活垃圾日产日清，委托新区环卫部门处理。废酸等危险废物委托有资质单位处理，并健全转移联单制度; | 妥善处置废金属及废钢管等固废，生活垃圾日产日清，委托新区环卫部门处理。废酸液及沉渣、磷化废液及沉渣、皂化废液及沉渣、清洗废液、污水处理污泥等危险废物委托有资质单位处理，并健全转移联单制度; |
| 6 | 噪声、废水、废气排污口及固体废弃物贮存场所应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求建设; | 噪声、废水、废气排污口及固体废弃物贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求建设; |
| 7 | 在本项目周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感目标; | 在本项目周边100米范围内，没有新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感目标; |
| 8 | 污染物排放核定总量如下: 大气污染物:油烟≤0.048t/a，S02 ≤0.038t/a.NO2≤0.63t/a，烟尘≤0.24t/a,(有组织)硫酸雾≤0.91t/a，(无组织)硫酸雾≤3.54t/a; 水污染物(接管考核量).污水排放量4352吨/年，水污染物:COD≤1.6216t/a，氨氮≤0.112t/a，磷酸盐≤0.0194t/a，SS≤1.0386 t/a，动植物油≤0.115t/a;危险固 废零排放; | 污染物排放总量如下:大气污染物:油烟0.00t/a，S02未检出，.NO20.583t/a，烟尘0.20t/a,(有组织)硫酸雾0.794t/a，(无组织)硫酸雾≤3.54t/a； 水污染物(接管考核量).污水排放量4002吨/年，水污染物:COD0.62t/a，氨氮0.0696t/a，磷酸盐0.00768t/a，SS0.096 t/a，动植物油0.00496t/a，总氮0.116 t/a;危险固废零排放。 |
| 9 | 严格执行 "三同时"制度。项目进行试生产需报告我局同意，试生产三个月内需向我局申请环保验收手续，验收合格后方可正式投入生产。 | 严格执行 "三同时"制度。已申请试生产环保验收。项目已进行试生产。 |
| 10 | 项目建设期和试生产期间的环境现场监督管理由新区监察大队负责 | 项目建设期和试生产期间服从新区监察大队的环境现场监督管理。 |
| 11 | 该审批意见从下达之日起五年内有效，项目的性质、规模、地点、工艺采用的污染防治措施等若有变更，需重新报批。 | 项目的性质、地点、工艺、采用的污染防治措施等没有变更。 |

# 12．验收监测结论

12.1 水质监测结果表明：2012年8月23日-8月24日总排放口监测结果表明：★1#污水总排放口水质中pH、COD、SS、TP、NH3-N、动植物油、TN日平均值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准、城镇污水处理厂接管协议。★1*雨水排放口水质中pH、CODCr、符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。TN、TP符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中标准。COD、SS、TP、NH3-N、动植物油、TN的年排放总量指标均达到无锡市新区规划建设环保局核批的总量控制要求。

12.2 废气监测结果表明： 2012年8月23日-8月24日，该项目加热炉、退火炉和锅炉加热均采用天然气作为燃料，产生的燃料废气分别由1#、2#、3#15米高排气筒排放，其排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表4中二级标准;酸洗工序产生的含硫酸雾废气经槽边吸风+碱液喷淋吸收装置处理后，由4#15米高排气筒排放，其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准;储罐区及酸洗过程中产生的少量硫酸雾呈无组织排放，其排放浓度《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。烟尘、SO2、NOX、硫酸雾的年排放总量指标均达到无锡市新区规划建设环保局核批的总量控制要求。

12.3 噪声监测结果表明：2012年8月23日-8月24日1#-8#厂界噪声测点昼夜间等效声级值满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。

12.4 固废检查情况说明：妥善处置废金属及废钢管等固废，生活垃圾日产日清，委托新区环卫部门处理。废酸液及沉渣、磷化废液及沉渣、皂化废液及沉渣、清洗废液、污水处理污泥等危险废物委托有资质单位处理，并健全转移联单制度;固体废物均能得到合理有效的处理和处置，不外排，不会对周围环境造成大的影响。

12.5废水排放口、雨水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废堆放场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求建设;

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。各污染物均能达标排放，符合环保验收要求，建议通过环保验收。

# Text boxes

30

皂  化

1100

蒸汽

循环冷却补充水

W2清洗废水

500

自来水

清  洗

N4噪声

酸洗槽

N3噪声

硫酸槽用水

500

委托有资质单位处理

700

损耗800

打头机

穿孔机

S2废钢材

N2噪声

G1燃料废气

天然气

加热炉

S1废钢材

N1噪声

剪断机

打  头

穿  孔

加  热

断  料

S3废酸液及沉渣

G2硫酸雾

H2SO416-20%、蒸汽

酸  洗

管  坯

W1清洗废水

清  洗

98%硫酸100

S7废钢材

N6噪声

S4废磷化液及沉渣

损耗63

委托有资质单位处理

皂化液6

60

皂化槽用水

3

损耗210

500

80

损耗420

50

设备地面清洗用水

45

理化设备

矫直机

切割机

冷拔机

天然气

退火炉

S6氧化铁渣

N5噪声

S8次品

损耗5

检  验

切  头

矫  直

G3燃料废气

S5氧化铁渣

磷酸二氢锌、硝酸锌、自来水、蒸汽

磷  化

7852

新鲜用水量

委托有资质单位处理

污水处理设施

成  品

退  火

冷  拔

水洗槽

自来水

S5废皂化液及沉渣

皂化液、自来水、蒸汽

磷化槽

皂化槽

水洗槽

80

磷化后清洗用水

1665

2540

损耗185

2510

废气净化塔用水

1770

100

磷化槽、皂化糟加热用蒸汽

750

酸洗后清洗用水

循环水量18000

损耗90

5

740

硫酸槽、磷化槽、皂化槽加热用

沉淀池

32

排污

磷化槽用水

32

32

循环水量7000

锅炉用水

蒸汽冷凝水240

蒸汽1100

1200

200

损耗200

4002

接管硕放污水处理厂

200

卫生用水

化粪池

生活用水

4962

400

委托有资质单位处理

3970

蒸汽损耗160

磷酸二氢锌5、硝酸锌10

3970

4962

损耗992

生产废水

废水集水池

废水反应池

离心式全自动固液分离装置

回用水池

回用于生产

碱液

污泥池

板框压滤机

污泥委托处理